## Slide 1
Mechanics of Robot Materials and Structures
ロボット構造力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
未来ロボティクス学科
菊池 耕生
TA: 平野 清遼，三原 千奈，馬頭 莉子
材料の変形と力：応力，ひずみ，ヤング率

## Slide 2: 応力（Stress）： N/m2
Mechanics of Robot Materials and Structures
圧縮：Compression
引張：Tension
面積：Area
力：Force
応力：
[Pa]=[N/m2]
特に，断面の垂直（法線）方向に働く応力を
垂直応力（Normal stress）
Normal （法線）
のびる，ちぢむの話

## Slide 3: ひずみ（Strain）：無次元量
Mechanics of Robot Materials and Structures
Ex. 引張
のび or ちぢみ
初期長さ
ひずみ：
Normal （法線）
特に，力の方向に伸びた（縮んだ）ひずみを
垂直ひずみ（Normal strain）

## Slide 4: せん断応力（Shear Stress）： N/m2
Mechanics of Robot Materials and Structures
せん断：Shear
面積：Area
力：Force
せん断応力：
せん断ひずみ （Shear strain）：
無次元量
ずれるの話

## Slide 5: 応力ーひずみ線図（軟鋼の典型例）
Mechanics of Robot Materials and Structures
のび
弾性域：
Elastic
ひずみ：
ひずみ：
応力：
塑性域：
Plastic
初期長さ
破断
上降伏点
下降伏点
降伏応力：
Yield stress
E: 傾き＝縦弾性係数（ヤング率:Young’s modulus）
引張強さ
フックの法則（Hooke’s law）
引張るとのびるの関係

## Slide 6: 応力ーひずみ線図（アルミ，ステンの例）
Mechanics of Robot Materials and Structures
のび
弾性域：
Elastic
ひずみ：
ひずみ：
応力：
塑性域：
Plastic
初期長さ
破断
耐力：
明確な降伏点が無い材料
引張強さ
0.2%の永久ひずみ
引張るとのびるの関係

## Slide 7: 応力ーひずみ線図（脆性材料の例）
Mechanics of Robot Materials and Structures
弾性域：
Elastic
ひずみ：
応力：
破断
脆性材料（ぜいせい，Brittle Material）：
塑性変形がほとんど生じずに破断
Ex. ガラス
脆性破壊に対する抵抗の程度は
靭性（じんせい，Toughness）
という
「靭性が高い」→延性が大きい．伸びて破断を耐える
引張るとのびるの関係

## Slide 8: 応力ーひずみ線図（延性材料の例）
Mechanics of Robot Materials and Structures
ひずみ：
応力：
破断
0.2%の永久ひずみ
延性材料（えんせい，Ductile Material）：
大きな塑性変形ののちに破断
Ex. ゴム
弾性領域でも応力とひずみの間に線形関係がない（低い）
弾性域：
Elastic
塑性域：
Plastic
引張るとのびるの関係

## Slide 9: 焼き入れ（）
Mechanics of Robot Materials and Structures
ヤング係数は変わらない（数%以下）が降伏強度は上がる
→焼き入れした歯車は切削し難い．
高周波焼き入れした歯車をフライスで加工すると，エンドミルが刃こぼれする．．．

## Slide 10: せん断応力とひずみの関係
Mechanics of Robot Materials and Structures
G：せん断弾性係数
？するとずれるの関係
せん断応力τとせん断ひずみγとの間にも同様の関係がある．
面積：Area
力：Force
せん断ひずみ （Shear strain）：

## Slide 11: 横ひずみ
Mechanics of Robot Materials and Structures
Ex. 引張
のび
初期長さ
縦ひずみ：
縮み
初期幅
横ひずみ：
縦にのびたら横にちぢむの話

## Slide 12: ポアソン比（Poisson’s ratio）
Mechanics of Robot Materials and Structures
のび
初期長さ
縦ひずみ：
縮み
初期幅
横ひずみ：
縦横のひずみには比例関係がある．
νはポアソン比．無次元量
（横にちぢんだ）
（縦にのびた）
ポアソン比＝
ヤング率E, せん断弾性係数G，ポアソン比の関係：

## Slide 13: 材料定数（Material Constants）
Mechanics of Robot Materials and Structures
材料 | ヤング率 E [G Pa] | ポアソン比 ν | せん断弾性係数 G [G Pa]
鉄 | 205 | 0.3 ～ 0.33 | 79
アルミ | 70 | 0.3 | 27
等方性（isotropic）： 方向によって材料定数が変化しない
⇔異方性（anisotropic）
だいたい0.3

## Slide 14: 許容応力と安全係数
Mechanics of Robot Materials and Structures
許容応力（allowable stress）：応力が発生しても元に戻りうる（設計物がその機能を発揮し続けられる）限界値に，ある程度の余裕を見込んだ応力
基準強さ： 材料を安全に使う上で決められる材料固有の値．必ずしも破損を意味しない．静荷重，衝撃荷重，繰り返し荷重などに準ずる．
安全率（係数）＝（基準強さ）／（許容応力）
延性材料（Ex. 軟鋼）のCAE解析の場合：
安全率＝（降伏応力）／（フォンミーゼス（相当）応力）
1.0を下まわると塑性域に入り，元に戻らなくなる

## Slide 15: 数値構造解析（Computational Structural Analysis）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．CAE(Computational Aided Engineering)のひとつ
．解析対象は一般的に弾性域のみ
．Ansys, Inventor，Fusionで計算可
100 [mm]
=10 [mm]
．Inventor で構造解析をしてみましょう
引張るとどれぐらいのびる？

## Slide 16: 数値構造解析（Computational Structural Analysis）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．3Dモデルを作図したら，「構造解析」を選択

## Slide 17: 数値構造解析（Computational Structural Analysis）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「スタディを作成」を選択

## Slide 18: 数値構造解析（Computational Structural Analysis）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「名前」をつける
．「単一解析」を選択
．「静解析」を選択

## Slide 19: 材料の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「割り当て」で材料を選択
つけた名前になっている

## Slide 20: 材料の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「材料」で材料定数を確認

## Slide 21: 材料の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「アルミニウム6061」をダブルクリック

## Slide 22: 材料の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「材質」タグを選択
．「機械」特性を選択すると，
．縦弾性係数（ヤング率：E）
．ポアソン比：ν
．せん断弾性係数：G
が表示される．
注：
．作図におけるiPropertyの材料とは異なる材料が設定できる．
．「強度」も確認しておく
実は熱の解析もできる．

## Slide 23: 拘束条件の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「固定」を選択し，底面の一つの頂点をx, y, z方向移動拘束する

## Slide 24: 拘束条件の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「固定」を選択し，底面の一つの頂点をx方向移動拘束する
Y方向には動く
x方向には動かない
．横歪みを許容する拘束という意味

## Slide 25: 拘束条件の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「固定」を選択し，底面の一つの頂点をy方向移動拘束する
Y方向には動かない
x方向には動く
．横歪みを許容する拘束という意味

## Slide 26: 拘束条件の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「固定」を選択し，底面を z方向移動拘束する

## Slide 27: 荷重の設定
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「荷重」を選択し，方向を引張に設定し，100 Nに設定する

## Slide 28: 格子生成（メッシング）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「メッシュ表示」で，自動生成した格子を表示する（粗い．．．）．

## Slide 29: 解析の実行（シミュレーション）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「シミュレーション」を選択し，「実行」する．

## Slide 30: 可視化（変位）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「変位」を選択（ダブルクリック）すると，最大変位0.001453mmと表示される．
=0.0014513
．必ず，理論値と比較，検証する．

## Slide 31: 可視化（変位）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「実寸」を選択すると，デフォルメ表示（5x倍表示）が解除され実寸で表示される

## Slide 32: 可視化（応力）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．「応力ZZ」を選択すると，Z方向の応力が示される．
=1.0*10^6
．必ず，理論値と比較，検証する．

## Slide 33: 可視化（応力）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．応力テンソル＝流体で学んだものと同じ．
ここでは，
せん断にτを使って区別している
垂直応力
せん断力
Inventor の表現では，
＝応力XX
＝応力ZY
＊テンソル＝3*3の対称行列．

## Slide 34: 可視化（応力）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．フォンミーゼスの応力（＝相当応力：材料の降伏にかかわるスカラ量）
主応力（ベクトル量）：（σ1, σ2, σ3 ）
せん断力τが0になる座標系に回転で変換されている
→固有値問題
線形代数で学んだ行列の対角化を覚えているか？

## Slide 35: 可視化（安全率）
Mechanics of Robot Materials and Structures
安全係数＝降伏応力／ミーゼス応力
＝ 275 / 1 = 275 > 15
振り切っているので15になっている
ul = 単位無し

## Slide 36: 課題1
Mechanics of Robot Materials and Structures
．拘束条件を，z=0面でx, y, z位置拘束にするとどうなる？
．荷重を100倍にすると，安全率はどうなる？

## Slide 37: 課題2
Mechanics of Robot Materials and Structures

## Slide 38: 課題3
Mechanics of Robot Materials and Structures