## Slide 1
Mechanics of Robot Materials and Structures
ロボット構造力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
未来ロボティクス学科
菊池 耕生
TA: 平野 清遼，三原 千奈，馬頭莉子
応力集中

## Slide 2: 応力集中（Stress Concentration）
Mechanics of Robot Materials and Structures
応力集中： ある場所に応力が集中する（そこだけ大きくなる）現象
→降伏応力を超えると破断する．
Case B
応力集中を避ける設計： 壊れにくくする
ex. フィレット，き裂の先にあける円孔
Case A
わざと応力集中をさせる設計： その部分から壊れるようにする
ex. 醤油の切り口，缶ジュースの口，割りばし

## Slide 3: 応力集中（Stress Concentration）
Mechanics of Robot Materials and Structures
切り口，割，プルトップ／プルダウンはどうやって実現する？
注：プルダウン（ステイオンタブ）
わざと応力集中をさせる設計： その部分から壊れるようにする

## Slide 4: 応力集中（Stress Concentration）
Mechanics of Robot Materials and Structures
どちらが発生応力が小さい？
フィレットあり
フィレットなし
F
F
応力集中を避ける設計： 壊れにくくする

## Slide 5: 応力集中（Stress Concentration）
Mechanics of Robot Materials and Structures
どちらが発生応力が小さい？
凸なし
凸あり
F
F
応力集中を避ける設計： 壊れにくくする

## Slide 6: 応力集中（Stress Concentration）
Mechanics of Robot Materials and Structures
どちらが発生応力が小さい？
切り欠きあり
切り欠き先まるめ
F
F
応力集中を避ける設計： 壊れにくくする

## Slide 7: 数値構造計算（フィレット）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
L1=100
L2=100
フィレットなし
H2=20
H1=40
F=100 [N]
t=10

## Slide 8: 数値構造計算（フィレット）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
フィレットあり
F=100 [N]
L1=100
L2=100
H2=20
H1=40
R=5
t=10
21.5/30.43=0.707 倍

## Slide 9
Mechanics of Robot Materials and Structures
格子の分割精度を上げる
→21.5とほぼ同じ値を示したので，分解能は十分
→30.43から大きくなったので，分解能は不十分
応力集中

## Slide 10: 数値構造計算（フィレット）
Mechanics of Robot Materials and Structures
さらに格子を分割してみる
→ 38.93からさらに大きくなったので，分解能は不十分
ただし，伸びると応力集中が緩和される．
（醤油パックの切り欠き部分を引っ張って伸ばしてしまうと，切れなくなる．．．）
応力集中の数値解析は難しい．応力集中しない設計が大切．

## Slide 11: 数値構造計算（フィレット）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
どこから破断するか？
フィレットで応力集中を緩和しているので壊れない
応力集中しているところから壊れる

## Slide 12: 数値構造計算（フィレット）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
どこが伸びているか？
1000Nで引っ張ってみる
あまり伸びない
より伸びる

## Slide 13: 数値構造計算（凸形状）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
凸なし
F=1000 [N]
L=100
H=20
t=10
x
y

## Slide 14: 数値構造計算（凸形状）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
凸なし
F=1000 [N]
L=100
H=20
t=10
x
y
σ=5 [Mpa]

## Slide 15: 数値構造計算（凸形状）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
凸あり
F=1000 [N]
L1=95
t=10
x
y
L3=95
L2=10
H1=20
H2=40
H3=20
σ=11 [Mpa]
余計な形状をつけてしまったがために応力集中が発生してしまったことが分かる．

## Slide 16: 数値構造計算（凹形状）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
シャフトに，フィレットなしの溝を切るとどうなる？
σ=20 [MPa]
σ=63 [MPa]
3倍も壊れやすくなっている．

## Slide 17: 製作論３を思い出そう（凹形状）
Mechanics of Robot Materials and Structures
荷重がかかる（応力集中が発生する）ところに溝は切れない！

## Slide 18: 数値構造計算（き裂）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
切り欠きあり
F=1000 [N]
L=100
W=4
D=20
H=40
t=4
注：計算精度はよくない
σ=169 [MPa]

## Slide 19: 数値構造計算（き裂）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
切り欠きに穴
F=1000 [N]
L=100
W=4
D=20
H=40
t=4
φ=6
むしろ，小さくなった．
→亀裂が進展し難くなる
σ=154 [MPa]

## Slide 20: 数値構造計算（き裂）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
切り欠きに穴
楕円なら？
F=1000 [N]
L=100
W=4
D=20
H=40
t=4
a=4, b=8
さらに，小さくなった．
→どんな形がいいのか？
σ=102 [MPa]

## Slide 21: 板に空いた円孔の力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
F
t
F
a
d
こうなる？
なりません
F
F
a
d
穴の周りは応力集中する
約３倍
降伏応力ギリで設計した部品に穴をあけるのは致命的

## Slide 22: 板に空いた楕円孔の力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
F
t
F
a
曲率半径 r
長軸 b として
曲率半径が小さくなるほど応力が集中する
も同じ
r：上下点での曲率半径
b: 長軸
円形（長軸＝短軸）なら３倍
→角を付けるとr=0になり，応力∞になるので降伏し，塑性変形が始まるが，塑性変形によりr≠0になるため実際の応力はそれほど大きくはならない．
→破壊力学

## Slide 23: 数値構造計算（円孔）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
固定端に応力が集中しない境界条件の設定法
(1) 面をx方向（引張方向）固定

## Slide 24: 数値構造計算（円孔）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
固定端に応力が集中しない境界条件の設定法
(2) 線をy方向（上下方向）固定

## Slide 25: 数値構造計算（円孔）してみよう
Mechanics of Robot Materials and Structures
固定端に応力が集中しない境界条件の設定法
(3) 点をz方向（前後方向）固定