## Slide 1
Mechanics of Robot Materials and Structures
ロボット構造力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
未来ロボティクス学科
菊池 耕生
TA: 平野 清遼，三原 千奈，馬頭 莉子
フレーム解析：骨組構造（トラスとラーメン）

## Slide 2: 「構造」力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
骨組構造（framed structure）：複数の梁で構成された構造
東京タワー

## Slide 3: 「構造」力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
骨組構造（framed structure）：
複数の梁で構成された構造
スカイツリー
鼎（かなえ）トラス | 4本の柱と水平材・ブレース材からなる組柱。三角形の平面形の各頂点位置に配置している。 水平荷重に抵抗する主要架構となる。
水平連結トラス | 中塔－リングトラスを2層毎（25m）に連結する柱。 水平力（面内）の伝達部材及び、鼎トラス・外周柱の座屈補剛材として働く。
リングトラス | 1層毎（12.5m）に配置する水平材。外周柱の座屈補剛材として働く。

## Slide 4: 「構造」力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
骨組構造（framed structure）：
複数の梁で構成された構造
ドーム

## Slide 5: 「構造」力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
骨組構造（framed structure）の応用：
テンセグリティ

## Slide 6: 「構造」力学
Mechanics of Robot Materials and Structures
骨組構造（framed structure）の応用：
テンセグリティ ロボット

## Slide 7: 骨組構造
Mechanics of Robot Materials and Structures
トラス構造（Truss structure）： 結合部である節点（node）に回転自由度があり（節点への荷重では）モーメントが発生しない三角形の骨組構造
ラーメン構造（Rahmen structure）： 結合部が一体で，回転自由度がなくモーメントが発生する（四角形の）骨組構造
．圧縮
．引張り
．圧縮
．引張り
．せん断
．曲げモーメント
曲げモーメント，せん断力を発生させないようにしている

## Slide 8: 骨組構造（トラスの張力計算）
Mechanics of Robot Materials and Structures
トラス構造（Truss structure）： 結合部である節点（node）に回転自由度があり曲げモーメントが発生しない三角形の骨組構造
注：x拘束していないので反力をx方向に出せない．
変数5（T1,T2,T3,R1,R2）に対して式6．
解きたいのは部材の張力T1, T2, T3
これより，
力の釣り合いのみで解ける構造を「静定」（statically determinate）トラスという

## Slide 9: 骨組構造（トラスの張力計算）
Mechanics of Robot Materials and Structures
トラス構造（Truss structure）： 結合部である節点（node）に回転自由度があり曲げモーメントが発生しない三角形の骨組構造
これより，
圧縮
引張り
圧縮
外から圧縮応力をかけられているので，梁自体は伸びようと外側に反力を出す．
外から圧縮応力をかけられているので，梁自体は伸びようと外側に反力を出す．
外から引張り応力をかけられているので，梁自体は縮もうと内側に反力を出す．
力の釣り合いのみで解ける構造を「静定」（statically determinate）トラスという

## Slide 10: 骨組構造（トラスの張力計算）
Mechanics of Robot Materials and Structures
数値計算： 一辺200mmの正三角形（θ1=θ2=60 [deg]）にF=100[N]を荷重をかけたら
これより，

## Slide 11: フレーム解析（骨組解析）
Mechanics of Robot Materials and Structures
数値計算： 一辺200mmの正三角形（θ1=θ2=60 [deg]）にF=100[N]を荷重をかけたら
Inventorで数値構造解析する．流れは，
．アセンブリでコンポーネントを作成
．デザインで梁を配置
．フレーム解析

## Slide 12: フレーム解析（コンポーネント作成）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「アセンブリ」→コンポーネントを「作成」→適当に名前を付けて「OK」
→適当に作業領域をクリック

## Slide 13: フレーム解析（コンポーネント作成）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「2Dスケッチを開始」→一辺200mmの正三角形を作図→「スケッチを終了」
注：重力方向がyに設定されているのでxy平面で作図するのが楽

## Slide 14: フレーム解析（デザインによる梁の設置）
Mechanics of Robot Materials and Structures
3Dモデル化せずに「戻る」→「保存」→
「デザイン」→「フレームメンバを挿入」
．規格で「JIS」
．ファミリで「***角形***」
．サイズで一辺「10」mm
を選択

## Slide 15: フレーム解析（デザインによる梁の設置）
Mechanics of Robot Materials and Structures
三辺選択して，OKし，適当に梁のファイル名を付けてOKする

## Slide 16: フレーム解析（拘束条件）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「フレーム解析」→「シミュレーションを作成」
→「静解析」→「OK」

## Slide 17: フレーム解析（拘束条件）
Mechanics of Robot Materials and Structures
ラーメン構造になっているので，節点の結合を外す．
「リリース」から梁を三つ選択し，自由にする梁座標系の回転軸を確認する．
梁ー始点のy回転を「揚圧力なし」（自由）に，梁ー終点のy回転を「揚圧力なし」にする．

## Slide 18: フレーム解析（拘束条件）
Mechanics of Robot Materials and Structures
左下端を「ピンで固定」（位置固定）し，
右下端を「カスタム」で，x軸自由，z回転自由にして「適用」する
注： これは参照座標系

## Slide 19: フレーム解析（荷重設定）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「荷重」で上端に「100」Nを設定する
重力は省略しておく

## Slide 20: フレーム解析（可視化）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「シミュレーション」後，「荷重」の「Fz」で軸方向の力が表示される
注：警告がたくさん出るが一旦無視する

## Slide 21: フレーム解析（可視化）
Mechanics of Robot Materials and Structures
梁を選択して「梁の詳細」→「Fz」で軸方向の力の分布が分かる
梁座標系での節点の荷重
梁座標系での梁の荷重

## Slide 22: フレーム解析（可視化）
Mechanics of Robot Materials and Structures
モーメントの「My」で曲げモーメントが発生していないことが分かる．
注：モーメントは，梁の物体座標系．ただし，単純に計算できていない可能性がある．大きなモーメントが発せしていれば確実に間違い．

## Slide 23: トラス橋
Mechanics of Robot Materials and Structures
ワーレントラス（Warren truss bridge）を計算してみる．

## Slide 24: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
ワーレントラス（Warren truss bridge）を計算してみる．
．トラスは，節点のみの荷重を考えていたが，現実は梁自体にも分布荷重はかかる
．座屈が起こる場合もある．

## Slide 25: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「アセンブリ」→コンポーネント「作成」
→ファイル名設定→「2Dスケッチ」でxy平面で正三角形を作図．
→3Dモデル化せずに「スケッチを終了」
→「保存」

## Slide 26: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「デザイン」→「フレームメンバを挿入」
→梁を設置し，「OK」
→適当に梁に名前を付ける．
→「フレーム解析」→「シミュレーションを作成」

## Slide 27: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
左端を「ピンで固定」（位置固定，回転自由）→右端を「カスタム」でx軸自由，z軸回転自由
拘束条件の設定：

## Slide 28: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「連続荷重」（分布荷重）で「10 N/mm」を設定．
注：軸力以外をかけているので，曲げモーメントは働くことになる
荷重の設定：

## Slide 29: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「リリース」で梁の自由度を設定する．
梁を全て選択し，始点，終点ともに梁座標系のX軸を回転自由にする．

## Slide 30: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「シミュレーション」を実行すると，変位が可視化される．

## Slide 31: トラス橋（Warren truss bridge）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「荷重」で軸力「Fz」を選択すると，どの梁に大きな力（応力）がかかっているかが分かる．→つまり，どの梁を太くしなければならないか（強度をあげなければならないか）が分かる

## Slide 32: フレーム解析
Mechanics of Robot Materials and Structures
これできる？
これに挑戦する勇者を望む！

## Slide 33: フレーム解析
Mechanics of Robot Materials and Structures
これは？

## Slide 34: フレーム解析
Mechanics of Robot Materials and Structures
これは？

## Slide 35: 骨組構造
Mechanics of Robot Materials and Structures
トラス構造（Truss structure）： 結合部である節点（node）に回転自由度がありモーメントが発生しない三角形の骨組構造
ラーメン構造（Rahmen structure）： 結合部が一体で，回転自由度がなくモーメントが発生する（四角形の）骨組構造
．圧縮
．引張り
．圧縮
．引張り
．せん断
．曲げモーメント
次，ラーメン構造で計算してみる．

## Slide 36: 骨組構造（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
．力のつりあいから
．左下の支点まわりのモーメントの釣り合いから
．これより
．Fの作用点の曲げモーメントは
．これより
→この場所が最大で，a=L/2が最大

## Slide 37: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「アセンブリ」からコンポーネントを「作成」し，
→「2Dスケッチを開始」して作図し，アセンブリに戻り，保存する．

## Slide 38: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「デザイン」から「フレームメンバを挿入」
→梁を選択して設置する

## Slide 39: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「フレーム解析」→「シミュレーションを作成」
→左端を「ピンで固定」，
→右端を「カスタム」でx移動自由，z軸回転自由にする

## Slide 40: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「荷重」→大きさ「100 N」，オフセット「80 mm」

## Slide 41: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「シミュレーション」を実行すると，変位が可視化される

## Slide 42: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「梁の詳細」でFx（梁座標系）を選択すると，せん断力線図が表示される．

## Slide 43: フレーム解析（ラーメン構造）
Mechanics of Robot Materials and Structures
「梁の詳細」でMy（梁座標系）を選択すると，曲げモーメント線図が表示される．

## Slide 44: トラスとラーメン
Mechanics of Robot Materials and Structures
．課題１：
どちらが変形量が小さいか，比較してみよう．
．課題２：
．どちらが安全率が高いか比較してみよう．